|  | Инструкции по сборке, установке, уходу, обслуживанию и использованию ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- | --- |

КАЧЕЛИ-ГАМАК

Размеры：186x180x185см

Код изделия: JP06-106

Код партии: 201801

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД СБОРКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

- Это изделие предназначено для использования с садовыми качелями, которые подходят к этой раме.

- Это изделие предназначено для использования для двоих (2) детей в возрасте от 3 до 8 лет. Максимальный вес пользователя составляет  60 кг.

- Предупреждение. Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев, риск падения

- Не допускайте использования взрослыми, физическое состояние которых может повлиять на их способность безопасно использовать это оборудование.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Внимательно прочитайте все инструкции в этом руководстве перед сборкой и использованием этого изделие.

- Устройство должно быть собрано взрослыми. Для предотвращения травм во время сборки необходимо надевать рабочие перчатки.

- Взрослые не должны использовать оборудование, пока оно не будет правильно собрано и закреплено.

- Во время использования этого оборудования всегда требуется наблюдение взрослых.

- Распакуйте все детали. Проведите полную инвентаризацию всех деталей и оборудования, используя списки деталей и оборудования на следующих страницах. Если какие-либо детали отсутствуют, не возвращайтесь в магазин. Для получения помощи позвоните по бесплатному номеру службы поддержки клиентов, указанному на титульной странице. Храните продукт в оригинальной коробке и не начинайте установку до тех пор, пока у Вас не будут все детали.

# РАСПОЛОЖЕНИЕ КАЧЕЛЬ

- Это изделие предназначено для использования с садовыми качелями, которые подходят к этой раме.

- Оборудование должно располагаться на расстоянии более 2 метров от любых конструкций или препятствий, в том числе зданий, ограждений, гаража, деревьев, проводов прачечной, электрических проводов. Дети могут быть серьезно травмированы или попасть в препятствия.

- РАМА должна быть установлена на ровной поверхности. Перед установкой необходимо выровнять неровную поверхность. Установка на наклонном или неровном грунте вызовет нагрузку на места соединения, в результате чего устройство станет нестабильным, что может привести к серьезным травмам.

- Удалите все возможные препятствия из зоны безопасного размаха, например корни, пни, камни, растения, головки спринклеров, железнодорожные шпалы, сантехнические и электрические соединения.

- Ветряные условия: возможно, изделие может упасть из-за сильного ветра. Если Вы ожидаете сильных ветров, раму следует закрепить на земле с помощью комплекта креплений. Если Вы ожидаете крепких ветров, изделие следует переместить в защищенное место или полностью разобрать.

# НАБЛЮДЕНИЕ

- НЕ позволяйте более чем одному ребенку играть на качелях или соскальзывать с них любой момент времени.

- НЕ позволяйте детям вставать на качели или спрыгивать с них.

- НЕ позволяйте детям подходить слишком близко к движущимся частям. ВСЕГДА поддерживайте безопасное расстояние, чтобы не столкнуться с другими детьми во время игры на качелях, скольжения и т. д.

- НЕ позволяйте детям крутить цепи или канаты качели, или обматывать верхнюю опорную балку, так как это может привести к снижению прочности цепи или каната.

- НЕ раскачивайте пустые качели, так как это может привести к травмам.

- Дети ВСЕГДА должны сидеть в центре качающихся частей, весь вес ребенка должен приходиться на центр сиденья и поддерживаться цепями качели.

- НЕ позволяйте детям спрыгивать с оборудования во время движения. Перед разборкой всегда полностью останавливайте качели.

- ВСЕГДА одевайте детей надлежащим образом для соответствующей игры, например, подберите подходящую обувь с подошвой из резины и снимите болтающиеся или острые предметы, такие как украшения, аксессуары для волос, шарфы, которые могут запутаться в оборудовании или вызвать травмы.

- ВСЕГДА следите за тем, чтобы дети снимали велосипедные или другие спортивные шлемы перед игрой на детской площадке.

- НЕ позволяйте детям скользить головой вниз.

- НЕ позволяйте детям подниматься на качелях или прыгать в/из разных игровых зон оборудования.

- Перед тем, как приблизиться к другой игровой зоне, ВСЕГДА возвращайтесь в безопасное место.

- НЕ позволяйте детям подниматься по конструктивным деталям (например, стойкам, верхней балке). Это структурные компоненты и не предназначены для игры.

- ВСЕГДА проверяйте другие детали, соприкасающиеся с телом, на предмет воздействия высокой температуры, прежде чем позволить детям использовать оборудование.

- Никогда НЕ позволяйте детям выходить из игрового оборудования, пока оно все еще находится в движении. Убедитесь, что дети не смотрят на солнце во время использования оборудования.

- ВСЕГДА предотвращайте доступ и защищайте от любого несанкционированного использования, если взрослые не наблюдают за детьми.

- НЕ разрешайте домашним животным или другим животным находиться рядом с оборудованием для предотвращения повреждений или травм.

- Необходим достаточный верхний габарит. Рекомендуется минимум 7,3 метра (24 фута) от уровня земли. Обеспечьте зазор для проводов, ветвей деревьев и других возможных опасностей.

- Если Вы видите изношенные, дефектные или отсутствующие детали, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы заказать запчасти.

- НЕ используйте это оборудование, если сиденье качелей или какие-либо детали мокрые. Используйте игровой набор только тогда, когда детали чистые и сухие. Если оборудование мокрое, пользователь может соскользнуть и получить травмы.

- НЕ устанавливайте КАЧЕЛИ на твердой поверхности, например, асфальт, бетон, утрамбованная земля, плитка или кирпичный пол. Падение на твердую поверхность может привести к серьезным травмам или смерти для пользователя.

- приведен список рекомендуемых грунтов:

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ					    ГЛУБИНА

Дважды измельченная мульча из коры               9” (22.8см)

Равномерно распределенная древесная стружка     12” (30.5)

Мелкий гравий   						         12” (30.5)

Мелкий песок							         12” (30.5)

# Не устанавливайте игровой набор на твердую поверхность, например, асфальт, бетон, утрамбованная земля, плитка или кирпичный пол. Установить и поддерживать оборудование для игровых площадок, по меньшей мере, на 9 дюймах (23 см) древесной щепы, мульчи или молотой резины или песка или мелкого гравия (для оборудования высотой не более 5 футов) в качестве амортизирующего материала. Грязь и трава, которые являются наиболее распространенными поверхностями под домашним оборудованием для игровых площадок, не обеспечивают адекватную защиту детей от серьезных травм головы. Устанавливайте защитную поверхность на расстоянии не менее шести футов во всех направлениях от игрового оборудования. Для качелей поверхность, сзади и спереди, должна вдвое превышать высоту подвесной балки.

# ПРОВЕРКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА

- НЕ используйте оборудование, если отсутствуют болты или гайки. ВСЕГДА проверяйте, чтобы оборудование и все детали были хорошо защищены и стабильны перед каждым использованием.

- ВСЕГДА очищайте область от любых камней, острых предметов или любых материалов, которые могут быть потенциально опасны для пользователей.

- НЕ прикрепляйте предметы к оборудованию, которое специально не предназначено для использования с оборудованием, в том числе скакалки, веревки для белья, поводки для животных, кабели и цепи или детские качели, поскольку они могут вызывать опасность удушья, и изделие не предназначено для любого из этих компонентов.

- Стальные и пластмассовые детали, используемые в Вашем изделии, подвержены нормальному износу. Постепенное ухудшение материала произойдет, его скорость которого будет зависеть от уровня воздействия ультрафиолетовых лучей, загрязнения воздуха, наружных погодных условий, таких как дождь и ветер, а также время использования. Перед каждым использованием Вы должны осмотреть оборудование. Это включает, в том числе, проверку набора на предмет трещин, избыточного износа, недостающих деталей, ослабленных соединений и общей целостности. Если у набора были обнаружены подобные признаки, Вы должны немедленно прекратить использование качелей, правильно сохранить набор или ограничить доступ пользователей до тех пор, пока условие не будет исправлено.

- Убедитесь, что подвесные канаты, цепь или кабель закреплены на обоих концах и затянуты, чтобы не было болтающихся канатов, цепей или кабелей, которые могут привести к удушью.

# ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Проверяйте все гайки и болты два раза в месяц в течение сезона использования степень затяжки и при необходимости подтяните. Особенно важно, чтобы эта процедура выполнялась в начале каждого сезона.

- Смазывайте все металлические движущиеся детали ежемесячно в течение периода использования.

- Отшлифуйте ржавую поверхность металлических труб и перекрасьте с использованием бес свинцовой краски.

- Проверяйте сиденья качели, канаты, кабели и цепи ежемесячно в течение сезона использования на предмет износа. Замена должна производиться в соответствии с инструкциями производителя.

- Проверяйте все покрытия для болтов и острых кромок два раза в месяц в течение сезона использования, чтобы быть уверенными, что они находятся на месте, и при необходимости замените. Особенно важно делать это в начале каждого нового сезона.

- Не используйте, когда температура опускается ниже 32 градусов F (0 градусов C); уберите и храните пластмассовые качели и слайды в помещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О КРЕПЛЕНИИ

- Настоятельно рекомендуется закрепить изделие на земле, чтобы предотвратить движение и сделать КАЧЕЛИ более стабильными во время использования.

- Некоторым потребителям нужна система крепления, которая позволяет перемещать изделие в разные места. Другие потребители хотят, чтобы качели находились на одном месте.

- Настоятельно рекомендуется узнать мнение у местного лицензированного подрядчика о наилучшем способе защиты КАЧЕЛЕЙ в Вашем регионе. Лучший способ крепления продукта - создать бетонное основание и использовать его в качестве основы для крепления. Независимо от того, какой метод Вы предпочитаете для своего расположения, всегда следует использовать систему крепления для этого изделия.

# КРЕПЛЕНИЕ

Существуют различные способы крепления оборудования в зависимости от типа грунта, на котором должно устанавливаться оборудование. Убедитесь, что все крепления находятся ниже уровня земли, чтобы предотвратить опрокидывание.

Вы должны проконсультироваться со своим местным подрядчиком, чтобы выбрать наиболее подходящий способ крепления оборудования в Вашем регионе.

# Возможны следующие варианты крепления:

# Если Ваша почва твердая (глина и т. д.), метод буравчика может быть подходящим.

- Убедитесь, что набор качелей расположен на ровной поверхности.

- Закрутите крепление штопора в землю, пока конец с крюком не окажется над землей и рядом с опорой. Вставьте крючок в нижнее отверстие опоры.

Убедитесь, что крюк закреплен на отверстии опоры.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОТОРОЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С КОМПЛЕКТОМ КРЕПЛЕНИЙ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ С ЭТОЙ РАМОЙ.

# Закрепление на бетоне (материалы не включены)

●  Если набор качелей установлен на грунтах с (мягким) состоянием песчаного грунта, он должен быть закреплен бетонным основанием (бетон не включен)

●  Убедитесь, что набор качелей собран и размещен на ровной поверхности

●  Выкопайте отверстия вокруг трубы опоры, как показано на рисунке на следующей странице. Если вы копаете глубже, увеличьте диаметр отверстия для фиксации цемента

●  Поместите 7 см кирпича или гравия под опору, как показано на рисунке на следующей странице

●  Используйте около 20 кг бетона на опору

●  Покройте бетон грязью и защитным поверхностным материалом.

●  Необходимо 6-7 дней, чтобы бетон высох должным образом.

Примечание: Максимальная высота падения для этого изделия составляет 180 см. Минимальное расстояние от поверхности земли между нижней частью подвесного игрового набора и игровой поверхностью или поверхностью земли должно составлять 35 см.

Необходимо соблюдать минимум 35 см расстояния от поверхности земли

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, правильно прикрепите КАЧЕЛИ-ГАМАК чтобы свести к минимуму риск получения травмы.

Если КАЧЛИ используется без надлежащего крепления, он может быть опасным и может опрокинуться.

# КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

# В НАЧАЛЕ КАЖДОГО СЕЗОНА И В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА:

- Затяните все крепежные изделия.

- Смажьте все металлические подвижные детали.

- Проверьте все защитные покрытия на болтах, трубах, краях и углах. Замените их, если они неплотно сидят, треснули или отсутствуют.

- Проверьте все движущиеся части, включая сиденья и цепи качелей на износ, ржавчину или другое повреждение. При необходимости замените.

- Если Вы обнаружили ржавую поверхность, отшлифуйте и перекрасьте с использованием бес свинцовой краски

- Наклоните и проверьте глубину защитного покрытия амортизационного сыпучего материала, чтобы предотвратить уплотнение и поддерживать соответствующую глубину. При необходимости замените.

# ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

    - При разборке оборудования соблюдайте осторожность, если оно находится в нерабочем состоянии. Надевайте рабочие перчатки, чтобы избежать травм.

    - Полностью разберите всю раму. Не оставляйте частично разобранные детали в местах, доступных детям.

    - Если Вы хотите переработать стальную трубу, пожалуйста, отнесите раму в местный центр утилизации.

    - Все пластмассовые детали можно переработать, отнесите их в местный центр утилизации. Не позволяйте детям играть с любыми разобранными деталями, предназначенными для утилизации, такими как цепи, трубки, болты, гайки, винты и т. д.

    - Все ржавые детали, болты должны быть надлежащим образом утилизированы в мусорное ведро. Не используйте повторно.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Список деталей для сборки основной рамы

| Ключевые номера | Чертеж | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ БАЛКА | 1 |
| 2 |  | ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ БАЛКА | 1 |
| 3 |  | ОПОРА ВЕРХНЕЙ СЕКЦИИ | 4 |
| 4 |  | ОПОРА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ С ПЕНОМАТЕРИАЛОМ | 4 |
| 5 |  | ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА (С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ) | 2 |
| 7 |  | КРЕПЛЕНИЕ | 4 |
| Крепежные детали, используемые для сборки основной рамы и сидения |
| Ключевые номера | Чертеж | Описание | Количество |
| 8 |  | БОЛТ (63мм) | 6 |
| 9 |  | БОЛТ (68мм) | 4 |
| 10 |  | ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ | 16 |
| 12 |  | ШАЙБА В ВИДЕ ДУГИ | 10 |
| 14 |  | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 4 |
| 15 |  | ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА | 12 |
| Крепежные детали, используемые для сидения |
| Ключевые номера | Чертеж | Описание | Количество |
| 19 |  | ЦЕПИ ИЗ ПВХ | 2 |
| 22 |  | ТРУБА ДЛЯ СИДЕНИЯ | 2 |
| 23 |  | ТРУБА ДЛЯ СИДЕНИЯ | 2 |
| 24 |  | СИДЕНИЕ («ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА») | 1 |

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

- Поместите КАЧЕЛИ на ровное основание и не менее 200 см от любого строения или препятствий, таких как забор, гараж, дом, нависающие ветви, провода прачечной или электрические провода.

- Не устанавливайте КАЧЕЛИ над бетоном, асфальтом, утрамбованной землей или любой другой твердой поверхностью; падение на твердую поверхность может привести к серьезным травмам или смерти для пользователя.

- Необходим достаточный верхний габарит. Рекомендуется соблюдать  минимальный зазор от уровня земли. Обеспечьте зазор для проводов, ветвей деревьев и других возможных опасностей.

ЗАТЯГИВАНИЕ ГАЕК И БОЛТОВ

- Для удобства установки не затягивайте гайки и болты при первом соединении оборудования. Это позволит внести некоторые коррективы во время установки.

- После того, как Вы закончите сборку каждого компонента игрового набора, обязательно проверьте каждый шаг и правильно затяните все гайки, болты и пластиковые колпачки. Проверьте полностью собранное изделие, чтобы все детали были правильно собраны, прежде чем разрешить детям использовать это оборудование на игровых площадках.

ШАГ 1 – Соберите раму верхней балки качелей

ШАГ 2 – Прикрепите поперечную балку к опоре

Изображение всех собранных рам

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не затягивайте слишком сильно гайки и болты на каждом шагу.

- Не защелкивайте пластиковую крышку до тех пор, пока Вы не закончите сборку, описанную для каждого шага, и не затяните все гайки и болты.

ШАГ 3 – СБОРКА СИДЕНИЯ КАЧЕЛЕЙ

ШАГ 4 – ПРИКРЕПИТЕ ЦЕПИ К СИДЕНЬЮ КАЧЕЛЕЙ

ШАГ 5 – ПРИКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ К РАМЕ

Поздравляем! Теперь вы завершили сборку КАЧЕЛЕЙ-ГАМАК. Обязательно тщательно проверьте все детали и оборудование, чтобы убедиться, что все болты и гайки хорошо закреплены перед использованием оборудования для игровых площадок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте КАЧЕЛИ, пока они не будет правильно собран и закреплен.

- Пожалуйста, прикрепите КАЧЕЛИ надлежащим образом, чтобы свести к минимуму риск получения травмы. Если КАЧЕЛИ используется без надлежащего крепления, он может быть опасным и может опрокинуться.

Официальный представитель в России

ООО “Триумф Норд Рус”

info@triumph-tree.com

www.triumphnord.ru

+7(495)647-48-21

# Text boxes

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прежде чем продолжить, полностью прочтите это руководство по сборке и установке. При использовании этого оборудования Вы должны следовать всем инструкциям по технике безопасности.

- Сохраните инструкции по сборке и установке для дальнейшего использования.

- Площадь поверхности, где установлены эти качели, должна быть ровной и чистой. Эта рама предназначена для закрепления в грунте и не должна устанавливаться на любых твердых поверхностях, таких как бетон, твердая почва или асфальт.

- Надлежащая отделка поверхности (песок или мульча) под и вокруг набора улучшает уровень безопасности. Перед использованием этого оборудования прочитайте все предостережения на следующих страницах и сохраните это руководство.

- Не используйте во время или при неблагоприятных погодных условиях (т. е. дождь, мокрый снег, снег, лед, сильный ветер, грозовые бури или молния).

- Неправильное применение и неправильное обращение с качелями могут привести к серьезным травмам.

- Осмотрите качели перед использованием и замените изношенные, неисправные или отсутствующие детали.

- Качели предназначены для использования детьми в возрасте от 3 до 10 лет, весом не более 60 кг.

- Только для домашнего использования на открытом воздухе.

- Требуется наблюдение взрослых.

- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРЫГАТЬ ИЛИ ПОДНИМАТЬСЯ НА ВЕРХНЮЮ БАЛКУ ЭТОЙ РАМЫ.

- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ НА ЭТОЙ РАМЕ!

Предупреждение！

ОПОРА РАМЫ

БЕТОН

КИРПИЧ ИЛИ ГРАВИЙ

7см

32см

12см

35см

Гаечный ключ                                        Торцевой ключ